Prot.n.2225/C27/c							Villa Bartolomea 20/05/2016

CAPITOLATO TECNICO

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-40

CODICE CUP: C79J1500052007

CODICE CIG: Z0F1867CCB

in quattro  plessi dell’IC di Villa Bartolomea –(scuola infanzia “Raggio di Sole” Villa Bartolomea-scuola infanzia “Papa Giovannni XXIII^ Spinimbecco-scuola Secondaria “Ippolito Nievo” Castagnaro –Scuola Primaria Cesare Battisti” Castagnaro) relative al progetto    PON “10.8.1.A2– FESRPON- VE-2015-40” “Digitalmente Connessi”

Realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN nella formula “chiavi in mano” presso la scuola infanzia “Rggio di Sole “  via IV Novembre Villa Bartolomea VR- relative al progetto    PON “10.8.1.A2 – FESRPON- VE-2015-40” “DIGITALMENTE CONNESSI”

Elenco sintetico delle attrezzature e servizi oggetto della fornitura

ARMADIO RACK 6 UNITA’   					N.1

SWIITCH RETE  8 PORTE						N.1

ACCESSPOINT WIFI ALTA  DENTISITA’				N.2

MULTIPRESA PER ARMADIO RACK				N.1

| DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| Armadio Rack 6 UNITA’ L’armadio Rack dovrà essere installato a muro in un punto idoneo alla corretta diramazione del nuovo impianto di rete , I cavi che partiranno dal Rack non dovranno in nessun modo superare la distanza di 90 Mt. In caso di necessità la ditta dovrà provvedere al montaggio di un nuovo armadio corredato di tutti gli accessori in un punto intermedio dello stabile . Sarà a carico della ditta l’elettrificazione e il collegamento dello stesso alla rete internet dell’istituto , i lavori dovranno essere eseguiti e certificati secondo le disposizioni del D.M. 37/2008. Caratteristiche: Porta frontale reversibile Porte laterali removibili e con chiusura a chiave. Fessure di ventilazione per ventilazione e scarico passivo dell'aria. Classificazione IP20 Porta frontale in vetro di sicurezza con chiusura a chiave Con 2 montanti 483mm (19"), profondità regolabile, numerati. Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore. Nell'ingresso cavi superiore è presente una spazzola antipolvere. Incluso kit viti di montaggio da 8 pezzi Colore: grigio chiaro, RAL 7035 Capacità di carico: 100 kg | 1 |
| Switch 8 porte poe 10/100/1000 web manage Network Media • 10Base-T: UTP category 3, 4, 5 cable Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable • 100Base-TX: UTP category 5, 5e cable Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable • PoE port: UTP category 5 Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable Protocol CSMA/CD Ports • 8 x 10/100 Mbps Auto-Negotiation, Auto-MDIX PoE Ports (port 1-8) Network Data • Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full-duplex) Transfer Rate • Fast Ethernet: 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full- duplex) Diagnostic LEDs Power, Link/ACT, PoE PoE (Power over Ethernet): • Up to 15.4W per port • PoE power up to 124W for all PoE ports • PD classification identify • PoE Over Current Protection • PoE Circuit sorting protection Filtering Address Table 2K entries per device RAM Buffer Size 96KBytes (768Kbit) per device Power Consumption • 7.3 Watt (Maximum without PD device connected) • 127 Watt (Maximum with 124W PoE device connected | 1 |
| Access point Dimensioni 20 x 20 x 3.65 cm Peso 290 g (430 g with Mounting Kits) Interfaccia rete (1) 10/100 Ethernet Port Antenne 2 Integrate (Supports 2x2 MIMO with Spatial Diversity) Wi-Fi Standards 802.11 b/g/n Power Method Passive Power over Ethernet (12-24V) Power Supply 24V, 0.5A PoE Adapter Included Maximum Power Consumption 6 W Max TX Power 27 dBm BSSID Up to Four Per Radio Power Save Supported Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i Certifications CE, FCC, IC Advanced Traffic Management VLAN 802.1Q Advanced QoS Per-User Rate Limiting Guest Traffic Isolation Supported WMM Voice, Video, Best Effort, and Background Concurrent Clients 100+ Supported Data Rates (Mbps) Standards Data Rates 802.11n 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2.4 GHz | 2 |
| Multipresa per armadio rack Mulitiprese elettriche di alimentazione con prese multiple. L'interruttore magnetotermico, detto anche interruttore automatico, e' un dispositivo elettrotecnico in grado di interrompere un circuito in caso di sovracorrente. Sostituisce il fusibile, con il vantaggio di una maggior precisione di intervento ed essere facilmente ripristinabile con la pressione di un pulsante o l'azionamento di una leva. Cavo con spina tripolare italiana 16° | 1 |
| Lan Installazione e posa in opera di Punti di rete Installazione e posa in opera di un Punto di rete Lan comprensivo di cavi –canaline- accessori e quanto altro necessario per il corretto funzionamento dello stesso . Essendo un nuovo impianto il cavo Cat 6 dovrà partire dall’apposito Armadio Rack montato a parete e dovrà essere canalizzato in apposite canaline tipo Iboco a scompartimenti separati . La ditta dovrà installare canaline nuove di fabbrica , solo in caso di necessità se presenti si potranno utilizzare canaline già esistenti nello stabile. Ricordiamo che gli impianti dovranno essere effettuati e certificati secondo quanto disposto dal D.M. 37/2008 (EX 46/90). I cavi dovranno essere ispezionabili in qualsiasi momento , in nessun tratto gli stessi dovranno essere a contatto con i cavi elettrici secondo le normative vigenti . Il cavo di rete Lan dovrà terminare in una apposita cassetta tipo 503 con frutto RJ45 sita nell’ambiente indicato dalla scuola .La cassetta dovrà essere posizionata nelle prossimità del dispositivo che necessita del collegamento alla rete dell’istituto . | 1 |

Realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN nella formula “chiavi in mano” presso la scuola infanzia “Papa Giovanni XXIII” “  via IV Arzaron Spinimbecco di Villa Bartolomea VR- relative al progetto    PON “10.8.1.A2 – FESRPON- VE-2015-40” “DIGITALMENTE CONNESSI”

Elenco sintetico delle attrezzature e servizi oggetto della fornitura

ARMADIO RACK 6 UNITA’   					N.1

SWIITCH RETE 16 PORTE						N.1

ACCESSPOINT WIFI ALTA  DENTISITA’				N.2

MULTIPRESA PER ARMADIO RACK				N.1

| DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| Armadio Rack 6 UNITA’ L’armadio Rack dovrà essere installato a muro in un punto idoneo alla corretta diramazione del nuovo impianto di rete , I cavi che partiranno dal Rack non dovranno in nessun modo superare la distanza di 90 Mt. In caso di necessità la ditta dovrà provvedere al montaggio di un nuovo armadio corredato di tutti gli accessori in un punto intermedio dello stabile . Sarà a carico della ditta l’elettrificazione e il collegamento dello stesso alla rete internet dell’istituto , i lavori dovranno essere eseguiti e certificati secondo le disposizioni del D.M. 37/2008. Caratteristiche: Porta frontale reversibile Porte laterali removibili e con chiusura a chiave. Fessure di ventilazione per ventilazione e scarico passivo dell'aria. Classificazione IP20 Porta frontale in vetro di sicurezza con chiusura a chiave Con 2 montanti 483mm (19"), profondità regolabile, numerati. Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore. Nell'ingresso cavi superiore è presente una spazzola antipolvere. Incluso kit viti di montaggio da 8 pezzi Colore: grigio chiaro, RAL 7035 Capacità di carico: 100 kg | 1 |
| Switch rete 16 porte 10/100/1000 poe web manage Supporto qualità del servizio (QoS):Si Quantità di porte RJ-45:16 Tipo di porte RJ-45:Gigabit Ethernet (10/100/1000) Tecnologia Ethernet su cavi in rame:1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T Standard di rete:IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Full duplex:Si Supporto controllo flusso:Si Port mirroring:Si Broadcast storm control:Si Rate limiting:Si Cliente DHCP:Si IGMP snooping:Si Supporto 10G:No VLAN support:Si Dimensioni tavola MAC:16000 Entrate Capacità di commutazione:32 Gbit/s Store-and-forward:Si Numero di VLA:100 Numero di gruppi multicast filtrati:64 Supporto Jumbo Frames:Si Filtri MAC address:Si Protocolli di rete supportati:IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3 af, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x Montaggio rack:Si Certificazione:CE, CSA, UL 1950/cUL IEC 950/EN 60950 Buffer di memoria di pacchetto:6 MB MTBF:840354h Supporto Power over Ethernet (PoE):Si Quantità porte Power over Ethernet (PoE):16 | 1 |
| 1 Dimensioni 20 x 20 x 3.65 cm Peso 290 g (430 g with Mounting Kits) Interfaccia rete (1) 10/100 Ethernet Port Antenne 2 Integrate (Supports 2x2 MIMO with Spatial Diversity) Wi-Fi Standards 802.11 b/g/n Power Method Passive Power over Ethernet (12-24V) Power Supply 24V, 0.5A PoE Adapter Included Maximum Power Consumption 6 W Max TX Power 27 dBm BSSID Up to Four Per Radio Power Save Supported Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i Certifications CE, FCC, IC Advanced Traffic Management VLAN 802.1Q Advanced QoS Per-User Rate Limiting Guest Traffic Isolation Supported WMM Voice, Video, Best Effort, and Background Concurrent Clients 100+ Supported Data Rates (Mbps) Standards Data Rates 802.11n 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2.4 GHz | 2 |
| Multipresa per armadio rack Mulitiprese elettriche di alimentazione con prese multiple. L'interruttore magnetotermico, detto anche interruttore automatico, e' un dispositivo elettrotecnico in grado di interrompere un circuito in caso di sovracorrente. Sostituisce il fusibile, con il vantaggio di una maggior precisione di intervento ed essere facilmente ripristinabile con la pressione di un pulsante o l'azionamento di una leva. Cavo con spina tripolare italiana 16° | 1 |
| Lan Installazione e posa in opera di Punti di rete Installazione e posa in opera di un Punto di rete Lan comprensivo di cavi –canaline- accessori e quanto altro necessario per il corretto funzionamento dello stesso . Essendo un nuovo impianto il cavo Cat 6 dovrà partire dall’apposito Armadio Rack montato a parete e dovrà essere canalizzato in apposite canaline tipo Iboco a scompartimenti separati . La ditta dovrà installare canaline nuove di fabbrica , solo in caso di necessità se presenti si potranno utilizzare canaline già esistenti nello stabile. Ricordiamo che gli impianti dovranno essere effettuati e certificati secondo quanto disposto dal D.M. 37/2008 (EX 46/90). I cavi dovranno essere ispezionabili in qualsiasi momento , in nessun tratto gli stessi dovranno essere a contatto con i cavi elettrici secondo le normative vigenti . Il cavo di rete Lan dovrà terminare in una apposita cassetta tipo 503 con frutto RJ45 sita nell’ambiente indicato dalla scuola .La cassetta dovrà essere posizionata nelle prossimità del dispositivo che necessita del collegamento alla rete dell’istituto . | 1 |

Realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN nella formula “chiavi in mano” presso la scuola Secondaria di primo grado “Ippolito Nievo” “  via Stazione n.279 Castagnaro VR- relative al progetto    PON “10.8.1.A2 – FESRPON- VE-2015-40” “DIGITALMENTE CONNESSI”

Elenco sintetico delle attrezzature e servizi oggetto della fornitura

SWIITCH RETE  8 PORTE						N.1

ACCESSPOINT WIFI ALTA  DENTISITA’				N.4

| DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| Switch 8 porte poe 10/100/1000 web manage Network Media • 10Base-T: UTP category 3, 4, 5 cable Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable • 100Base-TX: UTP category 5, 5e cable Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable • PoE port: UTP category 5 Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable Protocol CSMA/CD Ports • 8 x 10/100 Mbps Auto-Negotiation, Auto-MDIX PoE Ports (port 1-8) Network Data • Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full-duplex) Transfer Rate • Fast Ethernet: 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full- duplex) Diagnostic LEDs Power, Link/ACT, PoE PoE (Power over Ethernet): • Up to 15.4W per port • PoE power up to 124W for all PoE ports • PD classification identify • PoE Over Current Protection • PoE Circuit sorting protection Filtering Address Table 2K entries per device RAM Buffer Size 96KBytes (768Kbit) per device Power Consumption • 7.3 Watt (Maximum without PD device connected) • 127 Watt (Maximum with 124W PoE device connected | 1 |
| Access point Dimensioni 20 x 20 x 3.65 cm Peso 290 g (430 g with Mounting Kits) Interfaccia rete (1) 10/100 Ethernet Port Antenne 2 Integrate (Supports 2x2 MIMO with Spatial Diversity) Wi-Fi Standards 802.11 b/g/n Power Method Passive Power over Ethernet (12-24V) Power Supply 24V, 0.5A PoE Adapter Included Maximum Power Consumption 6 W Max TX Power 27 dBm BSSID Up to Four Per Radio Power Save Supported Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i Certifications CE, FCC, IC Advanced Traffic Management VLAN 802.1Q Advanced QoS Per-User Rate Limiting Guest Traffic Isolation Supported WMM Voice, Video, Best Effort, and Background Concurrent Clients 100+ Supported Data Rates (Mbps) Standards Data Rates 802.11n 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2.4 GHz | 4 |
| Lan Installazione e posa in opera di Punti di rete Installazione e posa in opera di un Punto di rete Lan comprensivo di cavi –canaline- accessori e quanto altro necessario per il corretto funzionamento dello stesso . Il cavo Cat 6 dovrà partire dall’apposito Armadio Rack e dovrà essere canalizzato in apposite canaline tipo Iboco a scompartimenti separati . La ditta dovrà installare canaline nuove di fabbrica , solo in caso di necessità se presenti si potranno utilizzare canaline già esistenti nello stabile. Ricordiamo che gli impianti dovranno essere effettuati e certificati secondo quanto disposto dal D.M. 37/2008 (EX 46/90). I cavi dovranno essere ispezionabili in qualsiasi momento , in nessun tratto gli stessi dovranno essere a contatto con i cavi elettrici secondo le normative vigenti . Il cavo di rete Lan dovrà terminare in una apposita cassetta tipo 503 con frutto RJ45 sita nell’ambiente indicato dalla scuola .La cassetta dovrà essere posizionata nelle prossimità del dispositivo che necessita del collegamento alla rete dell’istituto . | 1 |

Realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN nella formula “chiavi in mano” presso la scuola Primaria  “Cesare Battisti”   via Dante Alighieri n.105 Castagnaro VR- relative al progetto    PON “10.8.1.A2 – FESRPON- VE-2015-40” “DIGITALMENTE CONNESSI

Elenco sintetico delle attrezzature e servizi oggetto della fornitura

ARMADIO RACK 6 UNITA’   					N.1

SWIITCH RETE  8 PORTE						N.1

ACCESSPOINT WIFI ALTA  DENTISITA’				N.4

MULTIPRESA PER ARMADIO RACK				N.1

| DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| Armadio Rack 6 UNITA’ L’armadio Rack dovrà essere installato a muro in un punto idoneo alla corretta diramazione del nuovo impianto di rete , I cavi che partiranno dal Rack non dovranno in nessun modo superare la distanza di 90 Mt. In caso di necessità la ditta dovrà provvedere al montaggio di un nuovo armadio corredato di tutti gli accessori in un punto intermedio dello stabile . Sarà a carico della ditta l’elettrificazione e il collegamento dello stesso alla rete internet dell’istituto , i lavori dovranno essere eseguiti e certificati secondo le disposizioni del D.M. 37/2008. Caratteristiche: Porta frontale reversibile Porte laterali removibili e con chiusura a chiave. Fessure di ventilazione per ventilazione e scarico passivo dell'aria. Classificazione IP20 Porta frontale in vetro di sicurezza con chiusura a chiave Con 2 montanti 483mm (19"), profondità regolabile, numerati. Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore. Nell'ingresso cavi superiore è presente una spazzola antipolvere. Incluso kit viti di montaggio da 8 pezzi Colore: grigio chiaro, RAL 7035 Capacità di carico: 100 kg | 1 |
| Switch 8 porte poe 10/100/1000 web manage Network Media • 10Base-T: UTP category 3, 4, 5 cable Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable • 100Base-TX: UTP category 5, 5e cable Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable • PoE port: UTP category 5 Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable Protocol CSMA/CD Ports • 8 x 10/100 Mbps Auto-Negotiation, Auto-MDIX PoE Ports (port 1-8) Network Data • Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full-duplex) Transfer Rate • Fast Ethernet: 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full- duplex) Diagnostic LEDs Power, Link/ACT, PoE PoE (Power over Ethernet): • Up to 15.4W per port • PoE power up to 124W for all PoE ports • PD classification identify • PoE Over Current Protection • PoE Circuit sorting protection Filtering Address Table 2K entries per device RAM Buffer Size 96KBytes (768Kbit) per device Power Consumption • 7.3 Watt (Maximum without PD device connected) • 127 Watt (Maximum with 124W PoE device connected | 1 |
| Access point Dimensioni 20 x 20 x 3.65 cm Peso 290 g (430 g with Mounting Kits) Interfaccia rete (1) 10/100 Ethernet Port Antenne 2 Integrate (Supports 2x2 MIMO with Spatial Diversity) Wi-Fi Standards 802.11 b/g/n Power Method Passive Power over Ethernet (12-24V) Power Supply 24V, 0.5A PoE Adapter Included Maximum Power Consumption 6 W Max TX Power 27 dBm BSSID Up to Four Per Radio Power Save Supported Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i Certifications CE, FCC, IC Advanced Traffic Management VLAN 802.1Q Advanced QoS Per-User Rate Limiting Guest Traffic Isolation Supported WMM Voice, Video, Best Effort, and Background Concurrent Clients 100+ Supported Data Rates (Mbps) Standards Data Rates 802.11n 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2.4 GHz | 4 |
| Multipresa per armadio rack Mulitiprese elettriche di alimentazione con prese multiple. L'interruttore magnetotermico, detto anche interruttore automatico, e' un dispositivo elettrotecnico in grado di interrompere un circuito in caso di sovracorrente. Sostituisce il fusibile, con il vantaggio di una maggior precisione di intervento ed essere facilmente ripristinabile con la pressione di un pulsante o l'azionamento di una leva. Cavo con spina tripolare italiana 16° | 1 |
| Lan Installazione e posa in opera di Punti di rete Installazione e posa in opera di un Punto di rete Lan comprensivo di cavi –canaline- accessori e quanto altro necessario per il corretto funzionamento dello stesso . Essendo un nuovo impianto il cavo Cat 6 dovrà partire dall’apposito Armadio Rack montato a parete e dovrà essere canalizzato in apposite canaline tipo Iboco a scompartimenti separati . La ditta dovrà installare canaline nuove di fabbrica , solo in caso di necessità se presenti si potranno utilizzare canaline già esistenti nello stabile. Ricordiamo che gli impianti dovranno essere effettuati e certificati secondo quanto disposto dal D.M. 37/2008 (EX 46/90). I cavi dovranno essere ispezionabili in qualsiasi momento , in nessun tratto gli stessi dovranno essere a contatto con i cavi elettrici secondo le normative vigenti . Il cavo di rete Lan dovrà terminare in una apposita cassetta tipo 503 con frutto RJ45 sita nell’ambiente indicato dalla scuola .La cassetta dovrà essere posizionata nelle prossimità del dispositivo che necessita del collegamento alla rete dell’istituto . | 1 |

Servizi a carico della ditta da includere nell’offerta:

- Operazioni di installazione e configurazione di tutti gli apparati sopra descritti.

- Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi

- Corso di formazione della durata di almeno 3 ore al personale preposto della scuola

- Servizio di Gestione on-site della rete della durata di 24 Mesi comprensivo dei seguenti servizi:

  - Assistenza Tecnica su tutti gli apparati forniti Ripristino delle piene funzionalità dei sistemi e degli apparati gestiti a seguito malfunzionamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nadia Micheletto

# Text boxes

Istituto Comprensivo Statale “C. Ederle”

C.so Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea (VR)

Tel. 0442/659903 - Fax 0442/659909 – Sito: www.icvillabartolomea.gov.it

e-mail: vric84600r@istruzione.it  - PEC: vric84600r@pec.istruzione.it

codice fiscale 8200230233